## Slide 1: IPv6

## Slide 2
IPv6
Initial motivation: 32-bit address space soon to be completely allocated.
  Solutions?
Additional motivation:
  header format helps speed processing/forwarding
  header changes to facilitate QoS
  IPv6 datagram format:
  fixed-length 40 byte header
  no fragmentation allowed

## Slide 3
IPv6 – overview
IPv6 把IP地址的长度增加到了16个字节
IPv6简化了IP分组的首部格式
IPv6增强了对进一步扩展的支持
IPv6增强了对QoS (Quality of Service)的支持
IPv6增强了对安全的支持
IPv6增加了对 Anycast 通信方式的支持

## Slide 4
IPv6的基本首部
更大的地址空间。IPv6 将地址从 IPv4 的 32 位 增大到了 128 位。
  地址空间>3.4*1038.如果整个地球覆盖计算机，IPv6允许每平方米拥有7*1023个IP地址。
  如果每微妙分配100万个地址，需要1019年的时间才能将所有地址分配完毕。
  “地球上的每一粒沙子都可以有一个IP地址”。

## Slide 5
IPv6数据报的首部
IPv6 将首部长度变为固定的 40 字节，称为基本首部(base header)。
将不必要的功能取消了，首部的字段数减少到只有 8 个。
取消了首部的检验和字段，加快了路由器处理数据报的速度。
在基本首部的后面允许有零个或多个扩展首部。
所有的扩展首部和数据合起来叫做数据报的有效载荷(payload)或净负荷。

## Slide 6
IPv6数据报的一般形式

## Slide 7
0
4
16
31
版 本
位
目 的 地 址
源 地 址
下 一 个 首 部
流 标 号
12
通 信 量 类
（128 位）
（128 位）
有 效 载 荷 长 度
跳 数 限 制
24
有效载荷（扩展首部 / 数据）
IPv6 的
基本首部
（40 B）
IPv6 的
有效载荷
（至 64 KB）

## Slide 8
0
4
16
31
版 本
位
目 的 地 址
源 地 址
下 一 个 首 部
流 标 号
12
通 信 量 类
（128 位）
（128 位t）
有 效 载 荷 长 度
跳 数 限 制
24
扩展首部 / 数据
IPv6 的
基本首部
（40 B）
IPv6 的
有效载荷
（至 64 KB）
有效载荷（扩展首部 / 数据）

## Slide 9
0
4
16
31
版 本
位
目 的 地 址
源 地 址
下 一 个 首 部
流 标 号
12
流量类别
（128 位）
（128 位）
有 效 载 荷 长 度
跳 数 限 制
24
IPv6
的
基
本
首
部
40 B
版本(version)—— 4 位。它指明了协议的版本，对 IPv6 该字段总是 6。
IPv6数据报

## Slide 10
0
4
16
31
版 本
位
目 的 地 址
源 地 址
下 一 个 首 部
流 标 号
12
流量类别
（128 位）
（128 位）
有 效 载 荷 长 度
跳 数 限 制
24
IPv6
的
基
本
首
部
40 B
流量类别(traffic class)—— 8 位。这是为了区分不同的 IPv6 数据报的类别或优先级。目前正在进行不同的流量类别性能的实验。
IPv6数据报

## Slide 11
0
4
16
31
版 本
位
目 的 地 址
源 地 址
下 一 个 首 部
流 标 号
12
流量类别
（128 位）
（128 位）
有 效 载 荷 长 度
跳 数 限 制
24
IPv6
的
基
本
首
部
40 B
流标号(flow label)—— 20 位。 “流”是互联网络上从特定源点到特定终点的一系列数据报， “流”所经过的路径上的路由器都保证指明的服务质量。
所有属于同一个流的数据报都具有同样的流标号。
IPv6数据报

## Slide 12
0
4
16
31
版 本
位
目 的 地 址
源 地 址
下 一 个 首 部
流 标 号
12
流量类别
（128 位）
（128 位）
有 效 载 荷 长 度
跳 数 限 制
24
IPv6
的
基
本
首
部
40 B
有效载荷长度(payload length)—— 16 位。它指明 IPv6 数据报除基本首部以外的字节数（所有扩展首部都算在有效载荷之内），其最大值是 64 KB。
IPv6数据报

## Slide 13
0
4
16
31
版 本
位
目 的 地 址
源 地 址
下 一 个 首 部
流 标 号
12
流量类别
（128 位）
（128 位）
有 效 载 荷 长 度
跳 数 限 制
24
IPv6
的
基
本
首
部
40 B
下一个首部(next header)—— 8 位。它相当于 IPv4 的协议字段或可选字段。
IPv6数据报

## Slide 14
0
4
16
31
版 本
位
目 的 地 址
源 地 址
下 一 个 首 部
流 标 号
12
流量类别
（128 位）
（128 位）
有 效 载 荷 长 度
跳 数 限 制
24
IPv6
的
基
本
首
部
40 B
跳数限制(hop limit)—— 8 位。源站在数据报发出时即设定跳数限制。路由器在转发数据报时将跳数限制字段中的值减1。当跳数限制的值为零时，就要将此数据报丢弃。
IPv6数据报

## Slide 15
0
4
16
31
版 本
位
目 的 地 址
源 地 址
下 一 个 首 部
流 标 号
12
流量类别
（128 位）
（128 位）
有 效 载 荷 长 度
跳 数 限 制
24
IPv6
的
基
本
首
部
40 B
源地址—— 128 位。是数据报的发送站的 IP 地址。
IPv6数据报

## Slide 16
0
4
16
31
版 本
位
目 的 地 址
源 地 址
下 一 个 首 部
流 标 号
12
流量类别
（128 位）
（128 位）
有 效 载 荷 长 度
跳 数 限 制
24
IPv6
的
基
本
首
部
40 B
目的地址—— 128 位。是数据报的接收站的 IP 地址。
IPv6数据报

## Slide 17
IPv6的扩展首部
IPv6 把原来 IPv4 首部中选项的功能都放在扩展首部中，并将扩展首部留给路径两端的源站和目的站的主机来处理。
数据报途中经过的路由器都不处理这些扩展首部（只有一个首部例外，即逐跳选项扩展首部）。
这样就大大提高了路由器的处理效率。

## Slide 18
六种扩展首部
在 RFC 2460 中定义了六种扩展首部：
逐跳选项
路由选择
分片
鉴别
封装安全有效载荷
目的站选项

## Slide 19
IPv6的扩展首部

## Slide 20
IPv6的地址空间
IPv6 数据报的目的地址可以是以下三种基本类型地址之一：
(1) 单播(unicast) 单播就是传统的点对点通信。
(2) 组播(multicast) 组播是一点对多点的通信。
(3) 任播(anycast) 这是 IPv6 增加的一种类型。任播的目的站是一组计算机，但数据报在交付时只交付其中的一个，通常是距离最近的一个。

## Slide 21
冒号十六进制记法
每个 16 位的值用十六进制值表示，各值之间用冒号分隔。
68E6:8C64:FFFF:FFFF:0:1180:960A:FFFF
零压缩(zero compression)，即一连串连续的零可以为一对冒号所取代。
FF05:0:0:0:0:0:0:B3 可以写成：FF05::B3

## Slide 22
前缀为0000 0000的地址
前缀为 0000 0000 是保留一小部分地址与 IPv4 兼容的，这是因为必须要考虑到在比较长的时期 IPv4和 IPv6 将会同时存在，而有的结点不支持 IPv6。“IPv4映射的IPv6地址”
因此数据报在这两类结点之间转发时，就必须进行地址的转换。

## Slide 23
IPv6 – Transition
RFC 2893 中提出了两种由IPv4向IPv6转变的方法：
  Dual IP Layer (又称Dual Stack，双协议栈): 在主机和路由器上同时实现IPv4和IPv6两种协议.
  Tunneling (隧道技术): 把IPv6分组封装在IPv4分组中传送。

## Slide 24
Summary
IPv6数据报
IPv6地址空间