## Slide 1: 第三章

## Slide 2: 交换机端口配置与生成树协议配置
交换机端口配置
生成树协议介绍
生成树协议配置

## Slide 3
端口速率
端口工作模式
端口类型
端口流量控制
端口聚合
端口镜像
交换机端口配置

## Slide 4: 端口速率配置
交换机端口所支持的速率
  标准以太网 —— 10Mbps
  快速以太网 —— 100Mbps
  千兆以太网 —— 1000Mbps
自协商的结果
 | 标准以太网 | 快速以太网 | 千兆以太网
标准以太网 | 10M | 10M | 10M
快速以太网 | 10M | 100M | 100M
千兆以太网 | 10M | 100M | 1000M
端口速率配置命令（端口为三元组）
[H3C-GigabitEthernet1/0/1] speed { 10 | 100 | 1000 | auto }

## Slide 5
交换机端口所支持的工作模式
  全双工（Full-duplex）
    连接计算机时
    不使用 CSMA/CD
  半双工（Half-duplex）
    连接 Hub时
    使用 CSMA/CD
端口工作模式配置命令：
[H3C-GigabitEthernet1/0/1] duplex { full | half | auto}
端口工作模式配置

## Slide 6
端口类型
  MDI（Medium Dependent Interface，介质相关接口）
  MDI-X 或 MII（Medium Independent Interface，
  介质无关接口）
发 | 1 | 1 | 收
发 | 2 | 2 | 收
收 | 3 | 3 | 发
收 | 6 | 6 | 发
MDI MDI-X
端口类型配置

## Slide 7
路由器和PC机一般都使用MDI接口，以太网交换机一般都使用MDI-X接口
同端口类型相连使用交叉网线，异端口类型相连使用直连网线。
端口类型配置（续）

## Slide 8
H3C交换机可以智能识别网线类型和对端MDI / MDI-X 端口类型
端口类型配置命令
  [H3C-GigabitEthernet1/0/1] mdix-mode { normal | cross | automdix }
    normal ： MDI-X 端口
    cross ： MDI 端口
    automdix ： 自适应
端口类型配置（续）

## Slide 9: 流量控制配置
流量控制目标
  减轻或避免大量以太网帧在交换机端口发生拥塞
流量控制原理
  Half-duplex：使用后退压力（Backpressure）技术，即模拟产生冲突信号（Jam Signal）
  Full-duplex：向对端设备发送PAUSE帧
流量控制配置命令
  [H3C-GigabitEthernet1/0/1] flow-control
  [H3C-GigabitEthernet1/0/1] undo flow-control
注：H3C系列交换机所有端口在缺省情况下都禁用了流量控制功能

## Slide 10: 端口聚合配置 — 概述
端口聚合（Port Aggregation），也称为端口捆绑或链路聚合（Link Aggregation）。
指两个交换机之间通过两个或多个端口并行连接，以获得更高的带宽。
端口聚合是目前很多品牌交换机都支持的一种高级特性。

## Slide 11
为了保证帧的按序传送，必须将同一会话的帧分配到同一端口进行发送
端口聚合配置 — 实现原理

## Slide 12: 端口聚合配置 — 相关命令
静态聚合命令
创建聚合接口，并进入聚合接口视图
[h3c]interface bridge-aggregation interface-number
    interface-number ：聚合端口， 系列取值范围为1-1024（不同版本数值有差别，见配置手册）
    将以太网接口加入聚合组（首先进入以太网接口视图）
  [H3C-GigabitEthernet1/0/1] port link-aggregation group number （注：此处number与聚合端口的数值一致）
例：将以太网端口GigabitEthernet1/0/1 加入聚合端口22。
  [H3C] interface bridge-aggregation 22
  [H3C] interface GigabitEthernet1/0/1
  [H3C-GigabitEthernet1/0/1] port link-aggregation group 22

## Slide 13: 端口聚合配置 — 相关命令（续）
清除端口聚合(删除聚合端口)
  [H3C-Bridge-Aggregation1] shutdown
  [H3C-Bridge-Aggregation1]quit
  [H3C]undo interface Bridge-Aggregation 1（ 如不能执行，请输入undo link-aggregation group agg-id ）
显示端口聚合的信息
  [H3C] display link-aggregation summary

## Slide 14: 端口镜像配置 — 概述
镜像分为两种：端口镜像和流镜像。
端口镜像是指将某些指定端口（出或入方向）的数据流量映射到监控端口，以便集中使用数据捕获软件进行数据分析。
流镜像是指按照一定的数据流分类规则对数据进行分流，然后将属于指定流的所有数据映射到监控端口，以便进行数据分析。

## Slide 15
创建本地镜像组
  [H3C] mirroring-group group-id local
  为本地镜像组配置源端口（被镜像端口）
  mirroring-group group-id mirroring-port interface-list { both | inbound | outbound }
  inbound 表示仅对本端口接收的报文进行监控；outbound 表示仅对本端口发送的报文进行；监控both 表示同时对本端口接收和发送的报文进行监控
配置目的端口（镜像端口）
  [H3C] mirroring-group group-id monitor-port interface-type interface-number
  注意：目的端口上要关闭生成树协议，端口视图下执行“undo stp enable”。
端口镜像配置 — 相关命令

## Slide 16
起因和历史
概述
术语
BPDU消息与消息交换
生成树的构造
总结
生成树协议（Spanning Tree Protocol,STP）

## Slide 17
Loop的危险：
如右图，考虑被两个Bridges连接起来的两个局域网
假设主机n要发送帧F, 并且两个Bridges的MAC地址表中都没有包含F目的地址的表项
F
F
F
F
F
F
F
生成树协议 — 起因

## Slide 18
In 1980s, Radia Perlman发明了生成树协议来避免在局域网中产生环。
Radia Perlman 于1988年在MIT获得计算机博士学位。
她目前工作于Sun Microsystems, Inc.
她有一本很有名的书：《Interconnections, Second Edition: Bridges, Routers, Switches, and Internetworking Protocols》
生成树协议 — 历史

## Slide 19
I think that I shall never see, a graph more lovely than a tree. A tree whose crucial property, is loop-free connectivity. A tree that must be sure to span, so packet can reach every LAN. First, the root must be selected. By ID, it is elected. Least-cost paths from root are traced. In the tree, these paths are placed. A mesh is made by folks like me, then bridges find a spanning tree. --- By Radia Perlman
Algorhyme - Peom of spanning tree algorithm

## Slide 20: 生成树协议 — 概述
基本思想：
  生成树没有环。
  Bridge之间通过不断地交换控制帧来动态的构造生成树。
这个控制帧被称为： Configuration Bridge Protocol Data Unit (Configuration BPDU)
LAN 2
Bridge
LAN 5
LAN 3
LAN 1
LAN 4
Bridge
Bridge
Bridge
d
Bridge

## Slide 21
Bridge ID: 每个Bridge的唯一标识（Priority + MAC Address）。
Port ID: Bridge上每个端口的唯一标识。（Port Priority + Port Index）
Root Bridge: 具有最小Bridge ID的Bridge。在生成树协议中，将把这个Bridge当作是生成树的Root.
Root Path Cost: 到达Root Bridge的最短路径的长度，单位一般为hop数。
Root Port: 到达Root Bridge的最短路径的出发端口。
Designated Bridge: 对于一个LAN而言，通往Root Bridge最短路径上的所经由的第一个Bridge。如果两个Bridge有相同长度的最短路径，那么取Bridge ID较小的那一个。
Designated Port: 如果Bridge B是LAN L的Designated Bridge, 那么Bridge B与LAN L相连的端口就称为Bridge B对于LAN L的Designated Port.
生成树协议 — 术语

## Slide 22: 生成树协议 — 概述（举例）
LAN 2
LAN 3
B 3
B2
2
B1
2
B4
LAN 1
LAN 4
2
2
1
1
1
1

## Slide 23: 生成树协议 — BPDU格式

## Slide 24
每个Bridge都周期性的向与自己相连的LAN上发送如下的BPDU：
root bridge (what the sender thinks it is) root path cost for sending bridge Identifies sending bridge Identifies the sending port
root ID
cost
bridge ID
port ID
生成树协议 — BPDU的交换

## Slide 25
给定两个 BPDU M1与M2：
ID R1
C1
ID B1
M1
M2
ID P1
ID R2
C2
ID B2
ID P2
我们说 M1 is better than M2, if
(R1 < R2),
Or (R1 == R2) and (C1 < C2),
Or (R1 == R2) and (C1 == C2) and (B1 < B2),
Or (R1 == R2) and (C1 == C2) and (B1 == B2)
and (P1 < P2)
生成树协议 — “better”关系

## Slide 26: 生成树协议 – 初始化
在协议运行之初，每个Bridge都认为自己是Root Bridge.
于是每个Bridge都向与它相连的LAN上发送如下形式的BPDU:
B
0
B
P

## Slide 27
每个Bridge把它所收到的所有BPDU和它自己所发送的BPDU相比较.
若一个发送如下BPDU M1的Bridge B1
R1
C1
B1
P1
M1
收到一个Better BPDU M2，满足 R2 < R1:
R2
C2
B2
P2
M2
那么Bridge B1 就把自己的 BPDU 更新为:
R2
C2+1
B1
P1
生成树协议 — 更新BPDU

## Slide 28: 生成树协议 – 更新BPDU（续）
若一个发送如下BPDU M1的Bridge B1
R1
C1
B1
P1
M1
收到一个Better BPDU M2，满足C2 <= C1 – 2 :
R1
C2
B2
P2
M2
那么Bridge B1 就把自己的 BPDU 更新为:
R1
C2+1
B1
P1

## Slide 29
对于每一个Bridge：
  收到 Better BPDU 的 并且到达Root Bridge路径最短的那个 Port 被认为是该Bridge的 Root Port. (注：如果该Bridge自己的BPDU为 Best，则无 Root Port.)
  对于该Bridge上的一个Port X所连接的LAN L, 如果该Bridge 自己的BPDU比所有从Port X收到的其它的BPDU都好，那么该Bridge 就认为自己是LAN L的Designated Bridge, 并且认为Port X是自己对于LAN L的Designated Port.
在决定了Root Port和Designated Port后，每个Bridge都认为：
  它的Root Port在生成树上
  它的所有Designated Ports在生成树上。
  它的所有其它Port都不在生成树上。
生成树协议 — 树的构造

## Slide 30
如右图，每个Bridge都计算出了自己的Root Port和Designated Port
作由Designated Port到Root Port的连线和由Designated Port到LAN的连线，就得到了局域网上的生成树。
LAN 2
B7
LAN 5
LAN 3
LAN 1
LAN 4
B5
B 3
B1
d
B 6
D
D
D
R
D
R
R
R
D
2
1
生成树协议 — 树的构造（续）

## Slide 31: 生成树协议 – 帧转发规则
每个Bridge只接受从 Root Port 或 Designated Port 收到的数据帧。
每个Bridge只在 Root Port 或者 Designated Port 上转发数据帧
这样就避免了环路的出现。

## Slide 32
端口能力
不收发任何报文
Disabled
Blocking
Listening
Learning
端口状态
Forwarding
不接收或转发数据, 接收但不发送BPDUs, 不进行地址学习
不接收或转发数据, 接收并发送BPDUs, 不进行地址学习
不接收或转发数据, 接收并发送BPDUs, 进行地址学习
接收并转发数据, 接收并发送BPDUs, 进行地址学习
IETF RFC 1493
Discarding
IEEE 802.1D
Learning
Forwarding
生成树协议 — 端口状态

## Slide 33
生成树协议 — 举例
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
R
R
R
R
R
R
注：某些Bridge可能被闲置，例如B3 和 B6。

## Slide 34
生成树协议（STP）
  1990年，Radia Perlman的STP被IEEE标准化为 IEEE Std 802.1D
  缺点：需要等待计时器超时，网络恢复连通速度慢
  消失于IEEE Std 802.1D 2004 Edition
快速生成树协议（RSTP, Rapid STP）
  出现于IEEE Std 802.1D 2001 Edition
  优点：无需等待计时器超时，增加了用于主动通知的TCN（Topology Change Notification）消息，完全兼容STP
  目前的交换机一般都实现RSTP
多生成树协议（MSTP, Multiple STP）
  出现于IEEE Std 802.1s 2002 Editionzai
  用于VLAN的生成树协议
  在S3900系列和S3610交换机上实现的是MSTP
STP, RSTP, MSTP的基本思想和过程相同，都遵照了当初Radia Perlman的想法
生成树协议 — 演变

## Slide 35: 生成树协议 – 总结
动态算法
  能适应网络拓扑结构的改变
分布式算法
  每个Bridge独立的作出自己对Root Port和Designated Port的决定。
消息交换简单
  周期性的相邻Bridge之间BPDU交换
消息处理简单
  仅决定“better”关系即可
计算机网络领域最优美的协议之一

## Slide 36
启动/关闭生成树协议
设定网桥的优先级
设定端口的优先级
设定端口的开销
设定端口的Forward Delay
显示生成树协议信息
生成树协议配置

## Slide 37
在H3C系列交换机（Comware V5系统）中，生成树协议缺省为关闭状态。可以用下述命令来改变生成树的状态：
  stp { enable | disable }
  undo stp
适用视图
  系统视图、以太网端口视图
参数
  enable：用来开启设备或端口的STP。
  disable：用来关闭设备或端口的STP。
stp { enable | disable } 命令用来开启/关闭设备或端口上的STP。
当在系统视图下用来配置设备STP 时，undo stp 命令用来恢复设备的STP 为缺省状态；在以太网端口视图下使用undo stp 命令，配置的效果和系统视图下一样，也是将设备的STP 恢复为缺省状态。
启动/关闭生成树协议（V5系统）

## Slide 38
在5820V2系列交换机中，出厂配置启动时，全局生成树协议处于开启状态。可以用下述命令来改变生成树的状态：
  stp global enable
  undo stp global enable
  适用视图-系统视图
  在以太网端口视图下使能或关闭生成树协议
  stp enable
  undo stp enable
启动/关闭生成树协议（V7系统）

## Slide 39: 设定网桥的优先级
网桥ID由两部分组成:
  Bridge Priority + Bridge MacAddress
如果网络中的所有交换机都在缺省配置下，根据BPDU比较原则，MAC地址最小的交换机被选为根桥，但是该交换机未必是理想的根桥，可以通过命令配置Bridge Priority将合适的交换机推举为根桥
  [H3C] stp priority bridge-priority
    bridge-priority：用来标识所设定的bridge 优先级，该值是不连续的，范围为0～61440，步长为4096。缺省情况下，交换机的优先级为32768。
  [H3C] undo stp priority // 恢复为缺省值

## Slide 40
根据BPDU比较原则，有时候需要比较端口ID
端口ID由两部分组成:
  Port Priority + Port Index
  其中端口优先级部分是可配置的
命令格式为
  [H3C-GigabitEthernet1/0/1] stp port priority port-priority
  port-priority：用来标识所设定的优先级，该值是不连续的，范围为0～240，步长为16。缺省情况下，端口优先级为128。
  [H3C-GigabitEthernet1/0/1] undo stp port priority
平行链路
2
1
设定端口的优先级

## Slide 41
从本网桥到根桥的路径上所有经过端口的端口开销之和为"根路径开销"，可以通过命令来改变端口开销的值
  [H3C-GigabitEthernet1/0/1] stp cost cost
    cost：用来标识所设定的路径开销值，范围1～200000。缺省情况下，网桥根据与端口相连的链路速率而直接得到端口的路径开销。
  [H3C-GigabitEthernet1/0/1] undo stp cost
设定端口的开销（legacy标准）

## Slide 42
Forward Delay：端口转换为 Forwarding 状态所需等待的时间
  过长的Forward Delay会导致生成树的收敛太慢；
  过短的Forward Delay可能会在拓扑改变的时候，引入暂时的环路。（原来的主链路端口尚未阻塞，备份链路即开始转发）
LAN 1
LAN 2
B 3
B2
d
Forwarding
Discarding
B1
Fail Suddenly
设定端口的Forward Delay

## Slide 43
[H3C] stp timer forward-delay centiseconds
  centiseconds: 厘秒，缺省为1500
[H3C] undo stp timer forward-delay
设定端口的Forward Delay（续）

## Slide 44
[任意视图] display stp [ interface interface_list ]
  interface interface_list：以太网端口列表，表示多个以太网端口，表示方式为
  interface _list ＝ { interface_type interface_num [ to interface_type interface_num ] } & <1-10>
  “&<1-10>” 表示前面的参数最多可以输入10 次。
本命令用来显示当前STP 的状态信息或统计信息。根据该命令的输出信息，可以帮助用户确认STP 配置是否正确。
【例】显示设备上以太网端口Ethernet1/0/1 的STP 信息。
  <H3C> display stp interface Ethernet1/0/1
显示生成树协议信息

## Slide 45
做实验前，请在用户视图下使用“reset saved-configuration”命令和“reboot”命令将设备的配置清空，以免前一个实验留下的配置对本次实验产生影响。
请关闭PC机上的防火墙
使用交换机做STP实验时，请首先在系统视图下执行以下命令：
stp mode rstp
stp pathcost-standard legacy
故障诊断：
  检查接线是否正确
  检查指示灯是否亮（PC机网卡灯，交换机的端口灯）
  检查配置是否正确（PC机：ipconifg, 交换机：display）
做实验注意事项