## Slide 1: 第四讲 交换机上VLAN的配置

## Slide 2
使用VLAN的原因
VLAN的分类
VLAN标准：IEEE 802.1Q
VLAN间的路由
VLAN的基本配置
VLAN间的路由配置
交换机上VLAN的配置

## Slide 3
……
广播
广播域与广播风暴
整个交换机网络构成一个广播域
使用VirtualLAN（VLAN）的原因
？什么是广播域
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 4
……
广播
路由器
使用路由器来隔离广播域代价高
使用VLAN的原因（续）
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 5
使用VLAN的原因-VLAN概述
以太网是一种基于CSMA/CD（Carrier Sense Multiple Access/Collision Detect，载波侦听多路访问/冲突检测）的共享通讯介质的数据网络通讯技术。当主机数目较多时会导致冲突严重、广播泛滥、性能显著下降甚至使网络不可用等问题。通过交换机可实现LAN（Local Area Network）互联，由于交换机采用交换方式将来自入接口的信息转发到指定出接口上，克服了共享介质上的访问冲突问题，有效的解决了冲突严重问题。但是，当来自入接口的信息无法确定指定的出接口时，此信息会通过交换机上其他所有接口转发（除接收该信息的接口），形成了广播域。
为了解决广播域问题，可将网络分段，把大的广播域划分为若干个小的广播域，从而限制广播报文的影响范围。通常采用路由器在网络层进行网络隔离，但是存在规划复杂、组网方式不灵活，且成本较高。作为替代的LAN分段方法，VLAN（Virtual Local Area Network，虚拟局域网）技术被引入，用于解决大型的二层网络所面临的广播风暴、安全等问题。
VLAN是将一个物理的LAN在逻辑上划分成多个广播域（多个VLAN）的通信技术。每一个VLAN都包含一组拥有相同需求的计算机，与物理上形成的LAN具有相同的属性。但是由于VLAN是在逻辑划分而不是在物理上划分，所有同一个VLAN内的各个工作站无需放置在同一个物理空间。即使两台计算机有着同样的网段，如果它们不属于同一个VLAN，它们各自的广播流不会互相转发，从而实现了控制流量、减少设备投资、简化网络管理、提高网络的安全性。
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 6: 使用VLAN的原因实例（续）
广播域1
VLAN 10
广播域2
VLAN 20
广播域3
VLAN 30
市场部
工程部
财务部
使用VLAN来隔离广播域代价低
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 7: 使用VLAN的原因实例（续）
从上页应用实例可以看出VLAN具有以下优势：
限制广播域。广播域被限制在一个VLAN内，节省了带宽，提高了网络处理能力。
增强局域网的安全性。不同VLAN内的报文在传输时是相互隔离的，即一个VLAN内的用户不能和其它VLAN内的用户直接通信。
提高了网络的健壮性。故障被限制在一个VLAN内，本VLAN内的故障不会影响其他VLAN的正常工作。
灵活构建虚拟工作组。用VLAN可以划分不同的用户到不同的工作组，同一工作组的用户也不必局限于某一固定的物理范围，网络构建和维护更方便灵活。
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 8: VLAN的分类
基于端口的VLAN
基于MAC地址的VLAN
基于协议的VLAN
基于子网的VLAN
基于策略的VLAN

## Slide 9: 基于端口的VLAN
主机A
主机B
主机C
主机D
以太网交换机
VLAN表
端口
所属VLAN
Port 1
VLAN 5
Port 2
VLAN 10
……
……
Port 7
VLAN 5
……
……
Port 10
VLAN 10
Port 1
Port 2
Port 7
Port 10
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 10: 基于MAC地址的VLAN
VLAN表
MAC地址
所属VLAN
MAC A
MAC B
MAC C
MAC D
VLAN 10
VLAN 5
VLAN 10
VLAN 5
主机A
主机B
主机C
主机D
以太网交换机
MAC A
MAC B
MAC C
MAC D
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 11: 基于协议的VLAN
VLAN表
协议类型
所属VLAN
IPX协议
IP协议
……
VLAN 5
VLAN 10
……
主机A
主机B
主机C
主机D
以太网交换机
使用IPX协议
运行IP协议
使用IPX协议
运行IP协议
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 12: 基于子网的VLAN
VLAN表
IP网络
所属VLAN
IP 1.1.1.1/24
IP 1.1.2.1/24
……
VLAN 5
VLAN 10
……
主机A
主机B
主机C
主机D
以太网交换机
1.1.1.5
1.1.2.88
1.1.1.8
1.1.2.99
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 13: 基于策略的VLAN
VLAN表
MAC地址、IP地址、端口
所属VLAN
MAC A IP A 端口A
MAC B IP B 端口B
……
VLAN 5
VLAN 10
……
主机A
主机B
主机C
主机D
以太网交换机
MAC A IP A
端口A
MAC B IP B
端口B
MAC C IP C
端口C
MAC D IP D
端口D
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 14: 不同VLAN划分方式对应的应用场景
表1 不同VLAN划分方式对应的应用场景

## Slide 15: VLAN标准：IEEE 802.1Q
概述
VLAN的帧格式
VLAN的链路类型
VLAN的帧转发算法
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 16: IEEE 802.1Q 概述
IEEE 802.1Q可以在www.ieee802.org免费下载

## Slide 17: VLAN的帧格式
DA
SA
Type
Data
CRC
标准以太网帧
DA
SA
Type
Data
CRC
tag
TPID
Priority
CFI
VLAN ID
TCI
带有IEEE802.1Q
标签的以太网帧：
TPID: Tag Protocol Identifier, 2字节，标识协议的类型
TCI: Tag Control Information，2字节
  Priority：标识帧的优先级，3比特
  CFI：Canonical Format Indicator，1比特
  VLAN ID：标识一个VLAN，12比特
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 18: PC机和交换机对帧的传输
VLAN 2
VLAN 1
VLAN 1
VLAN 2
带有VLAN 1标签的以太网帧
带有VLAN 2标签的以太网帧
不带VLAN标签的
以太网帧
帧在VLAN间的传输时发生的变化
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 19: VLAN的链路类型
接入链路（Access Link）
  运载不带有VLAN标签的帧（untagged frames）
骨干链路（Trunk Link）
  运载带有VLAN标签的帧（tagged frames），但VLAN ID与Trunk Link的缺省VLAN ID相同的帧除外
混合链路（Hybrid Link）
  既可以运载带有VLAN标签的帧，也可以运载不带有VLAN标签的帧
  不常用（例如用于Hub等共享介质链路）

## Slide 20: VLAN的链路类型（续）
接入端口（Access Port）
  发送/接收不带有VLAN标签的帧（untagged frames）
  只能属于一个VLAN（也就意味只能允许所属VLAN的帧通过）
骨干端口（Trunk Port）
  发送/接收带有VLAN标签的帧（tagged frames），但VLAN ID与Trunk Link的缺省VLAN ID相同的帧除外
  可以允许多个VLAN的帧通过
混合端口（Hybrid Port）
  既可以发送/接收带有VLAN标签的帧，也可以发送/接收不带有VLAN标签的帧
  可以允许多个VLAN的帧通过
相应的，人们也把交换机上与前面三种链路相连的端口分别称为 Access Port，Trunk Port和Hybrid Port：

## Slide 21: VLAN中的帧转发算法
若从Access端口收到一个帧：
根据该端口的VLAN ID为该帧插入标签
查该VLAN的MAC地址表，做出转发决定
若从Trunk端口转发，则携带标签发出（例外：当该帧的VLAN ID与Trunk端口的缺省VLAN ID相同时，去掉标签后再发出）
若从Access端口转发，则去掉标签后再发出

## Slide 22: VLAN中的帧转发算法（续）
若从Trunk端口收到一个帧：
若该帧不携带标签，则根据该端口的缺省VLAN ID为该帧插入标签
查该帧所属VLAN的MAC地址表，做出转发决定
若从Trunk端口转发，则携带标签发出（例外：当该帧的VLAN ID与Trunk端口的缺省VLAN ID相同时，去掉标签后再发出）
若从Access端口转发，则去掉标签后再发出

## Slide 23
VLAN 1
VLAN 2
VLAN 1
VLAN 3
VLAN 2
VLAN 1
VLAN 5
VLAN 5
VLAN 2
VLAN 5
广播帧发送
Trunk Link
在Trunk Link上全部转发
Access Link
Access Link
举例：广播域的隔离（广播帧的传输）
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 24: VLAN间的路由
使用路由的原因
用路由器来做路由
用三层交换机来做路由

## Slide 25
VLAN 100
VLAN 200
VLAN 300
VLAN 100
VLAN 200
VLAN 300
等效于
使用路由的原因
VLAN隔离了广播域，也就严格地隔离了各个VLAN之间的在第二层上的互相转发
只有借助第三层的功能（即路由），才能使各VLAN之间互相通信。
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 26
VLAN 100
VLAN 200
VLAN 300
使用路由器来做路由
将每个VLAN都连接到路由器
缺点：路由器的造价高
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 27
VLAN 100
VLAN 200
VLAN 300
VLAN 100
VLAN 200
VLAN 300
使用三层交换机来做路由
二层交换机和路由器在功能上的集成构成了三层交换机
三层交换机一般都实现了VLAN的划分、VLAN内部的二层交换和VLAN间路由的功能。
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 28: 三层交换机功能模型
10.110.0.113/24
GW:10.110.0.254
10.110.1.69/24
GW:10.110.1.254
10.110.1.88/24
GW:10.110.1.254
10.110.2.200/24
GW:10.110.2.254
Vlan1: 10.110.0.254/24
Vlan2: 10.110.1.254/24
Vlan3: 10.110.2.254/24
使用三层交换机来做路由（续）
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 29
使用三层交换机来做路由（续）
划分VLAN后，同一VLAN内的用户可以互相通信，但是属于不同VLAN间的用户不能直接互相通信。为了实现VLAN间通信，可通过下表所示的方案实现
三层交换机实现VLAN间通信方案
VLAN间通信方案 | 优点 | 缺点 | 应用场景
VLAN接口 | 属于不同VLAN且位于不同网段的用户，只要在路由可达的前提下，随时可以互相通信。 | 如果网络中存在多个用户属于不同VLAN，那么需要为每一个VLAN创建对应的VLAN接口，并分配IP地址，增加了配置工作量且占用大量IP地址资源。 | 适用于规模小、IP地址固定的网络，且用户属于不同网段。如果VLAN配置比较多，既要进行二层转发，又要进行三层转发，选择使用VLAN接口。
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 30: VLAN的基本配置
创建/删除VLAN
指定VLAN中的端口（Access端口）
  给VLAN指定端口
  给端口指定VLAN
设定端口的链路类型
设置Trunk端口允许通过的VLAN
设置Trunk端口的缺省VLAN ID
其它常用命令
VLAN组网配置举例

## Slide 31: 创建/删除VLAN
创建VLAN并进入VLAN视图
[H3C] vlan vlan_id
注：执行后提示符变为“[H3C-vlanid ]”；若该VLAN已存在，则仅进入VLAN视图
删除VLAN
[H3C] undo vlan vlan_id
参数说明：
vlan-id ：VLAN接口的ID，取值范围为1～4094
举例：
[H3C] vlan 1
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 32: 给VLAN指定端口
向VLAN中添加交换机端口
  [H3C-vlan1] port port_num [ to port_num ] & < 1-10 >
从VLAN中删除交换机端口
  [H3C-vlan1] undo port port_num [ to port_num ] & <1-10>
参数说明：
port_num：由Interface类型和端口序号组成；端口序号由
槽号和端口号的二元组组成,或由设备单元号、槽号和端口号
的三元组组成。
举例：
  [H3C-vlan1] port G1/ 0/1 to G1/ 0/12(G或E为简写)
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 33: 给端口指定VLAN
将端口添加到VLAN:
[H3C-GigabitEthernet1/0/1] port access vlan vlan-id
将端口从VLAN中删除
  [H3C-GigabitEthernet1/0/1] undo port access vlan vlan-id
举例：
  [H3C-GigabitEthernet1/0/1] port access vlan 3
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 34: 设置端口的链路类型
设置命令：
  [H3C-GigabitEthernet1/0/1] port link-type { access | trunk | hybrid }
恢复为缺省值命令：
[H3C-GigabitEthernet1/0/1] undo port link-type
举例：
[H3C-GigabitEthernet1/0/1]port link-type trunk
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 35: 设置Trunk端口允许通过的VLAN
允许某些VLAN的帧通过当前Trunk端口：
[H3C-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan
{ vlan_id_list | all }
vlan_id_list: vlan_id1 [to vlan_id2] & <1-10>
将当前Trunk端口从某些VLAN中删除：
[H3C-GigabitEthernet1/0/1] [undo] port trunk permit
vlan { vlan_id_list | all }
举例：
[H3C-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 2 6
to 10 25
[H3C-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan all
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 36: 汇聚情况下设置trunk链路（备注）
36
[H3C]interface bridge-aggregation 1
[H3C-bridge-aggregation1]port link-type trunk
[H3C-bridge-aggregation1]port trunk permit vlan 2 to 3
不需要在实际物理端口视图下分别设置trunk属性
Notes: 需要修订，和前面的内容统一
36

## Slide 37: 设置Trunk端口的缺省VLAN ID
设置端口的缺省VLAN ID（pvid, Port Vlan ID）：
[H3C-GigabitEthernet1/0/1] port trunk pvid vlan vlan_id
恢复端口的缺省VLAN ID：
[H3C-GigabitEthernet1/0/1] undo port trunk pvid
注：vlan_id的缺省值为1
举例：
[H3C-GigabitEthernet1/0/1] port trunk pvid vlan 3
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 38: 其他常用命令
指定/删除VLAN描述字符：
  [H3C-vlan1] description string
  [H3C-vlan1] undo description
  例：[H3C-vlan1] description Floor 1 and 2
查看VLAN设置：
  [任意视图] display vlan [vlan_id ]
开启/关闭VLAN接口：
  [H3C-vlan-interface1] shutdown
  [H3C-vlan-interface1] undo shutdown
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 39: VLAN组网配置举例
目标：
  PCA和PCC同属于一个VLAN 2且能相互通信。
  PCB和PCD同属于另一个VLAN 3且能相互通信。
  两台交换机用两根1000M网线通过Trunk链路互连，并使用
  端口聚合功能增加链路带宽
trunk
PCA:VLAN2
PCD:VLAN3
PCC:VLAN2
PCB:VLAN3
G0/0/1
G0/0/1
G0/0/2
G0/0/2
G0/0/23 & 24
G0/0/23 & 24

## Slide 40: VLAN组网配置举例（续）
配置VLAN：
  [SwitchA] vlan 2
  [SwitchA-vlan2] port g1/ 0/1
  [SwitchA-vlan2] vlan 3
  [SwitchA-vlan3] port g1/ 0/2
配置端口聚合
  [SwitchA] interface bridge-aggregation 1
  [interface bridge-aggregation 1] int g1/0/23
  [SWA-GigabitEthernet1/0/23] port link-aggregation group 1
  [SWA-GigabitEthernet1/0/23] int g1/0/24
  [SWA-GigabitEthernet1/0/24] port link-aggregation group 1
  [SWA-GigabitEthernet1/0/24] interface bridge-aggregation 1
  [interface bridge-aggregation 1]port link-type trunk
  [interface bridge-aggregation 1]prot trunk permit vlan 2 to 3
注：SwitchB做类似配置

## Slide 41
IP地址的配置
静态路由的配置
路由配置举例
学院校园网剖析
VLAN间路由的配置

## Slide 42: IP地址的配置
设定IP地址
[H3C-vlan-inferface1] ip address ip-addr netmask
取消IP地址
[H3C-vlan-inferface1] undo ip address
举例
[H3C-vlan-inferface1] ip address 210.30.103.254 255.255.255.0
检查IP地址配置是否正确
[任意视图] display interface vlan-interface [vlan_id]

## Slide 43: 静态路由的配置
添加一条静态路由表项
[H3C] ip route-static ip-address { mask | mask-length } { interface-type interface-number | gateway-address }
删除一条静态路由表项
[H3C] undo ip route-static ip-address { mask | mask-length }
举例
[H3C] ip route-static 210.30.104.0 24 210.30.104.254
[H3C] ip route-static 0.0.0.0 0 192.168.1.1 //缺省路由
检查静态路由配置是否正确
[任意视图] display ip routing-table

## Slide 44: VLAN路由配置举例
要求：使上述PC机之间能够互通

## Slide 45: VLAN路由配置举例（续）
使用下面命令设置交换机A的三个VLAN接口的IP地址：
[SwitchA-vlan-interface1] ip address 192.168.1.10 255.255.255.0
[SwitchA-vlan-interface2] ip address 210.30.101.254 255.255.255.0
[SwitchA-vlan-interface3] ip address 210.30.102.254 255.255.255.0
使用下面命令设置交换机A上的静态路由表：
[SwitchA] ip route-static 210.30.103.0 255.255.255.0 192.168.1.20
[SwitchA] ip route-static 210.30.104.0 255.255.255.0 192.168.1.20
配置四台PC机上的缺省网关
注：
（1）同一交换机上不同VLAN间的路由表项可以由交换机自动生成；
（2）因不存在跨交换机的VLAN，故不需配置Trunk链路；
（3）交换机B上的配置类似。

## Slide 46: VLAN路由配置举例
VLAN1
VLAN3
VLAN2
192.168.1.10/24
210.30.102.254/24
210.30.101.254/24
三层交换机A的等价图：三个VLAN把一个交换机分
割成了三个交换机，它们之间通过一个路由器相联
… …
… …

## Slide 47
理解路由表
[SwitchA] display ip routing-table
Routing Tables:
Destination/Mask Proto Pref Metric Nexthop Interface
127.0.0.0/8 Direct 0 0 127.0.0.1 LoopBack0
127.0.0.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 LoopBack0
192.168.1.0/24 Direct 0 1 192.0.0.2 vlan1
210.30.101.0/24 Direct 0 1 127.0.0.1 LoopBack0
210.30.102.0/24 Direct 0 1 127.0.0.1 LoopBack0
210.30.103.0/24 Static 60 2 192.168.1.20 vlan1
210.30.104.0/24 Static 60 2 192.168.1.20 vlan1

## Slide 48
VLAN2
210.30.103.254
VLAN3
210.30.104.254
192.168.1.13
VLAN1
VLAN1
192.168.1.1
192.168.1.254
192.168.1.15
VLAN1
VLAN2
210.30.101.254
VLAN3
210.30.102.254
210.30.19.45
210.30.19.46
某校园网剖析