## Slide 1: 第16章 集成运算放大器的应用
16.1 集成运算放大器的简单介绍
16.3 运算放大器在信号运算方面的应用
16.6 运算放大器在波形产生方面的应用
16.5 运算放大器在信号测量方面的应用
16.4 运算放大器在信号处理方面的应用
16.2 运算放大电路中的负反馈

## Slide 2
1. 了解集成运放的基本组成及主要参数的意义。
2. 理解运算放大器的电压传输特性，理解理想
运算放大器并掌握其基本分析方法。
3. 理解用集成运放组成的比例、加减、微分和
积分运算电路的工作原理，了解有源滤波器
的工作原理。
4. 理解电压比较器的工作原理和应用。
本章要求
第16章 集成运算放大器的应用

## Slide 3: 16.1 集成运算放大器的简单介绍
16.1.1 集成运算放大器的特点
集成运算放大器是一种具有很高放大倍数的多级直接耦合放大电路。是发展最早、应用最广泛的一种模拟集成电路。
特点：高增益、高可靠性、低成本、小尺寸
Auo 高: 80dB~140dB
rid 高: 105 ~ 1011
ro 低: 几十 ~ 几百
KCMR高: 70dB~130dB
集成运放的符号：
uo
+
+
Auo
u+
u–
。
。
。
+UCC
–UEE
–


## Slide 4: 16.1.2 电路的简单说明
+UCC
–UEE
uo
u–
u+
输入级
中间级
输出级
同相
输入端
输出端
反相
输入端
输入级：输入电阻高，能减小零点漂移和抑制干扰信号，都采用差分放大电路 。
中间级：要求电压放大倍数高。常采用多个共发射极放大电路构成。
输出级：与负载相接，要求输出电阻低，带负载能力强，一般由互补对称电路或射极输出器构成。

## Slide 5: 16.1.3 主要参数
1. 最大输出电压 UOPP
能使输出和输入保持不失真关系的最大输出电压。
2. 开环差模电压增益 Auo
运放没有接反馈电路时的差模电压放大倍数。 Auo愈高，所构成的运算电路越稳定，运算精度也越高。
6. 共模输入电压范围 UICM
运放所能承受的共模输入电压最大值。超出此值，运放的共模抑制性能下降，甚至造成器件损坏。
愈小愈好
3. 输入失调电压 UIO
4. 输入失调电流 IIO
5. 输入偏置电流 IIB

## Slide 6: 16.1.4 理想运算放大器及其分析依据
1. 理想运算放大器
Auo   ， rid   ，
ro 0 ， KCMR 
2. 电压传输特性 uo= f (ui)
线性区：
uo = Auo(u+– u–)
非线性区：
u+> u– 时， uo = +Uo(sat)
u+< u– 时， uo = – Uo(sat)
+Uo(sat)
u+– u–
uo
–Uo(sat)
线性区
理想特性
实际特性
uo
+
+

u+
u–
+UCC
–UEE
–

饱和区
O

## Slide 7: 3. 理想运放工作在线性区的特点
因为 uo = Auo(u+– u– )
所以(1) 差模输入电压约等于0 即 u+= u– ,称“虚短”
(2) 输入电流约等于 0
即 i+= i–  0 ,称“虚断”
电压传输特性
Auo越大，运放的
线性范围越小，必
须加负反馈才能使
其工作于线性区。
+
+
∞
uo
u–
u+
i+
i–
–

u+– u–
uo
线性区
–Uo(sat)
+Uo(sat)
O

## Slide 8
4. 理想运放工作在饱和区的特点
(1) 输出只有两种可能, +Uo(sat) 或–Uo(sat)
(2) i+= i–  0,仍存在“虚断”现象
电压传输特性
当 u+> u– 时， uo = + Uo(sat)
u+< u– 时， uo = – Uo(sat)
不存在 “虚短”现象
u+– u–
uo
–Uo(sat)
+Uo(sat)
O
饱和区

## Slide 9: 16.2 放大电路中的负反馈
RB1
RC
C1
C2
RB2
RE
RL
+
+
+UCC
ui
uo
+
+
–
–
15.6.1 什么是放大电路中的负反馈
反馈：将放大电路输出端的信号(电压或电流)的
一部分或全部通过某种电路引回到输入端。
es
RB
+UCC
C1
C2
RE
RL
ui
+
–
uo
+
–
+
+
+
–
RS
通过RE
将输出电压
反馈到输入
通过RE
将输出电流
反馈到输入

## Slide 10
反馈放大电路的三个环节：
基本放大电路
比较环节
反馈放大电路的方框图
反馈电路
输出信号
输入信号
反馈信号
反馈系数
净输入信号
放大倍数
反馈
电路F
–
基本放大
电路A
+

## Slide 11
反馈放大电路的方框图
净输入信号
若三者同相，则 Xd = Xi – Xf
可见 Xd < Xi ，即反馈信号起了削弱净输入信号的作用（负反馈）。
反馈
电路F
–
基本放大
电路A
+
在放大电路中，出现正反馈将使放大器产生自激振荡，使放大器不能正常工作。
在振荡器中引入正反馈，用以产生波形。

## Slide 12
负反馈：反馈削弱净输入信号，使放大倍数降低。
正反馈：反馈增强净输入信号，使放大倍数提高。
利用瞬时极性法判断负反馈
+
+
－
+
(1)设接“地”参考点的电位为零，在某点对“地”电压（即电位）的正半周，该点交流电位的瞬时极性为正；在负半周则为负。
(2)设基极瞬时极性为正，根据集电极瞬时极性与基极相反、发射极(接有发射极电阻而无旁路电容时)瞬时极性与基极相同的原则，标出相关各点的瞬时极性。

## Slide 13
利用瞬时极性法判断负反馈
+
+
－

－

(3)若反馈信号与输入信号加在同一电极上，
(4)若反馈信号与输入信号加在两个电极上，
两者极性相反为负反馈；
极性相同为正反馈。
两者极性相同为负反馈；
极性相反为正反馈。

## Slide 14
+UCC
RC
C1
RF
+
+
–
–
RS
+
–
C2
+
+
RL
eS
ui
uo
RB1
RC
C1
C2
RB2
RE
RL
+
+
+UCC
ui
uo
+
+
–
–
RS
eS
+
–
判断是正反馈还是负反馈？

## Slide 15
直流反馈：反馈只对直流分量起作用，反馈元件只能传递直流信号。
交流反馈：反馈只对交流分量起作用，反馈元件只能传递交流信号。
引入交流负反馈的目的：改善放大电路的性能
引入直流负反馈的目的：稳定静态工作点
16.2.2 负反馈的类型
1. 反馈的分类

## Slide 16
RB1
RC
C1
C2
RB2
RE
RL
+
+
+UCC
ui
uo
+
+
–
–
RS
eS
+
–
判断是交流反馈还是直流反馈？
交、直流分量的信
号均可通过 RE，所以RE引入的是交、直流反馈。
如果有发射极旁路电容， RE中仅有直流分量的信号通过 ，这时RE引入的则是直流反馈。
ＣE

## Slide 17
2. 负反馈的类型
1) 根据反馈所采样的信号不同，可以分为电压反馈
和电流反馈。
电流负反馈具有稳定输出电流、增大输出电阻的作用。
电压负反馈具有稳定输出电压、减小输出电阻的作用。
如果反馈信号取自输出电压(正比于输出电压)，叫电压反馈。如果反馈信号取自输出电流（正比于输出电流），叫电流反馈。
经验判断法：
反馈元件直接与输出端相连的反馈叫电压反馈。
反馈元件没有直接与输出端相连的反馈叫电流反馈。

## Slide 18
+UCC
RC
C1
RF
+
+
–
–
RS
+
–
C2
+
+
RL
eS
ui
uo
RB1
RC
C1
C2
RB2
RE
RL
+
+
+UCC
ui
uo
+
+
–
–
RS
eS
+
–
判断是电压反馈还是电流反馈？

## Slide 19
2) 根据反馈信号在输入端与输入信号比较形式的
不同，可以分为串联反馈和并联反馈。
反馈信号与输入信号串联，即反馈信号与输入信号以电压形式作比较，调整输入电压的反馈称为串联反馈。
反馈信号与输入信号并联，即反馈信号与输入信号以电流形式作比较，调整输入电流的反馈称为并联反馈。
串联反馈使电路的输入电阻增大，
并联反馈使电路的输入电阻减小。
经验判断法：
反馈元件直接与输入端相连的反馈叫并联反馈。
反馈元件没有直接与输入端相连的反馈叫串联反馈。

## Slide 20
+UCC
RC
C1
RF
+
+
–
–
RS
+
–
C2
+
+
RL
eS
ui
uo
RB1
RC
C1
C2
RB2
RE
RL
+
+
+UCC
ui
uo
+
+
–
–
RS
eS
+
–
判断是串联反馈还是并联反馈？

## Slide 21
负反馈
交流反馈
直流反馈
电压串联负反馈
电压并联负反馈
电流串联负反馈
电流并联负反馈
负反馈的类型
稳定静态工作点

## Slide 22
3. 负反馈类型的判别步骤
3) 判别是否负反馈？
2) 判别是交流反馈还是直流反馈？
4) 是负反馈！判断是何种类型的负反馈？
1) 找出反馈网络（一般是电阻、电容）。

## Slide 23: 16.2.3 运算放大器电路中的负反馈
16.2.3.1 并联电压负反馈
i1
if
id
uo
RF
ui
R2
R1
+
+
–
–
+
+

–

RL
－

设输入电压 ui 为正，
差值电流 id = i1 – if
各电流的实际方向如图
if 削弱了净输入电流(差值电流) ——负反馈
反馈电流
取自输出电压——电压反馈
反馈信号与输入信号在输入端以电流的形式比较——并联反馈
特点：输入电阻低、输出电阻低

## Slide 24: 16.2.3.2 串联电压负反馈
+
–
uf
+
–
ud
uo
RF
ui
R2
R1
+
–
+
+

–

+
–
RL
设输入电压 ui 为正，
差值电压 ud =ui – uf
各电压的实际方向如图
uf 削弱了净输入电压(差值电压) ——负反馈
反馈电压
取自输出电压——电压反馈
反馈信号与输入信号在输入端以电压的形式比较
——串联反馈
特点：输入电阻高、输出电阻低



## Slide 25: 16.2.3.3 串联电流负反馈
uo
ui
R2
RL
+
–
+
+

–

io
R
+
–
uf
–
+
ud
设输入电压 ui 为正，
差值电压 ud =ui – uf
各电压的实际方向如图
uf 削弱了净输入电压(差值电压) ——负反馈
反馈电压
取自输出电流 ——电流反馈
反馈信号与输入信号在输入端以电压的形式比较
——串联反馈


uf =Rio
特点：输出电流 io 与负载电阻RL无关
——同相输入恒流源电路或电压-电流变换电路

## Slide 26: 16.2.3.4 并联电流负反馈
RF
R1
ui
R2
RL
+
–
+
+

–

io
R
i1
if
id
设输入电压 ui 为正，
差值电流 id = i1 – if
各电流的实际方向如图
if 削弱了净输入电流(差值电流) ——负反馈
反馈电流
取自输出电流——电流反馈
反馈信号与输入信号在输入端以电流的形式比较
——并联反馈
－


## Slide 27: 16.2.3.4 并联电流负反馈
RF
R1
ui
R2
RL
+
–
+
+

–

io
R
i1
if
id
设输入电压 ui 为正，
差值电流 id = i1 – if
各电流的实际方向如图
if 削弱了净输入电流(差值电流) ——负反馈
反馈电流
取自输出电流——电流反馈
－

特点：输出电流 io 与负载电阻RL无关
——反相输入恒流源电路

## Slide 28
运算放大器电路反馈类型的判别方法：
1. 反馈电路直接从输出端引出的，是电压反馈；
从负载电阻RL的靠近“地”端引出的，是电流反馈；
2. 输入信号和反馈信号分别加在两个输入端（同相和反相）上的，是串联反馈；加在同一个输入端（同相或反相）上的，是并联反馈；
3. 对串联反馈，输入信号和反馈信号的极性相同时，是负反馈；极性相反时，是正反馈；
4. 对并联反馈，净输入电流等于输入电流和反馈电流之差时，是负反馈；否则是正反馈。

## Slide 29: 例1：
试判别下图放大电路中从运算放大器A2输出端引至A1输入端的是何种类型的反馈电路。
uf
+
–
uo1
ui
R
+
–
+
+

–

uo
+
+

–

RL
A1
A2
解：
因反馈电路直接从运算放大器A2的输出端引出，所以是电压反馈；
因输入信号和反馈信号分别加在反相输入端和同相输入端上，所以是串联反馈；
因输入信号和反馈信号的极性相同，所以是负反馈。
－

－


串联电压负反馈
先在图中标出各点的瞬时极性及反馈信号；

## Slide 30: 例2：
试判别下图放大电路中从运算放大器A2输出端引至A1输入端的是何种类型的反馈电路。
解：
因反馈电路是从运算放大器A2的负载电阻RL的靠近“地”端引出的，所以是电流反馈；
因输入信号和反馈信号均加在同相输入端上，所以是并联反馈;
因净输入电流 id 等于输入电流和反馈电流之差，所以是负反馈。

－

并联电流负反馈
uo1
ui
R
+
+

–

uo
+
+

–

RL
A1
A2

i1
if
id

## Slide 31: 16.2.3 负反馈对放大电路性能的影响
反馈放大电路的基本方程
反馈系数
净输入信号
开环
放大倍数
闭环
放大倍数
反馈
电路F
–
基本放大
电路A
+

## Slide 32: 1. 降低放大倍数
负反馈使放大倍数下降。
则有：
(参见教材P59例题)
同相，所以 AF 是正实数
负反馈时，
| 1+AF| 称为反馈深度，其值愈大，负反馈作用愈强，Af也就愈小。
射极输出器、不带旁路电容的共射放大电路的电压放大倍数较低就是因为电路中引入了负反馈。

## Slide 33: 2.提高放大倍数的稳定性
引入负反馈使放大倍数的稳定性提高。
放大倍数下降至1/(1+|AF|)倍，其稳定性提高1+|AF|倍。
若|AF| >>1，称为深度负反馈，此时：
在深度负反馈的情况下，闭环放大倍数仅与反馈电路的参数有关。

## Slide 34
例：|A|=300，|F|=0.01。

## Slide 35: 3. 改善波形失真
A
ui
uf
ud
加反馈前
加反馈后
uo
大
略大
略小
略大
略小
负反馈是利用失真的波形来改善波形的失真，因此只能减小失真，而不能完全消除失真。

uo
A
F
小
接近正弦波
正弦波
ui

## Slide 36: 4.展宽通频带
引入负反馈使电路的通频带宽度增加
无负反馈
有负反馈
BWf
BW
f
|Au|
O

## Slide 37: 5. 对输入电阻的影响
ui
ube
ib
+
+
–
–
在同样的 ib下，ui= ube + uf > ube，所以 rif 提高。
1) 串联负反馈
无负反馈时：
有负反馈时：
uf
+
–
使电路的输入电阻提高

## Slide 38
if
无负反馈时：
有负反馈时：
在同样的ube下，ii = ib + if > ib，所以 rif 降低。
2) 并联负反馈
使电路的输入电阻降低
ii
ib
ube
+
–

## Slide 39
电压负反馈具有稳定输出电压的作用，
即有恒压输出特性，故输出电阻降低。
电流负反馈具有稳定输出电流的作用，
即有恒流输出特性，故输出电阻提高。
1) 电压负反馈使电路的输出电阻降低
2) 电流负反馈使电路的输出电阻提高
6.对输出电阻的影响