## Slide 1: 16.3 运算放大器在信号运算方面的运用
集成运算放大器与外部电阻、电容、半导体器件等构成闭环电路后，能对各种模拟信号进行比例、加法、减法、微分、积分、对数、反对数、乘法和除法等运算。
运算放大器工作在线性区时，通常要引入深度负反馈。所以，它的输出电压和输入电压的关系基本决定于反馈电路和输入电路的结构和参数，而与运算放大器本身的参数关系不大。改变输入电路和反馈电路的结构形式，就可以实现不同的运算。

## Slide 2: 16.3.1 比例运算
1. 反相比例运算
（1）电路组成
以后如不加说明，输入、输出的另一端均为地()。
（2）电压放大倍数
因虚短, 所以u–=u+= 0，
称反相输入端“虚地”— 反相输入的重要特点
因虚断，i+= i– = 0 ，
if
i1
i–
i+
uo
RF
ui
R2
R1
+
+
–
–
+
+

–

所以 i1  if
因要求静态时u+、 u– 对地电阻相同，
所以平衡电阻 R2 = R1 // RF
动画

## Slide 3
16.3.1 比例运算
1. 反相比例运算
电压放大倍数
uo
RF
ui
R2
R1
+
+
–
–
+
+

–

－
－
反馈电路直接从输
出端引出—电压反馈
输入信号和反馈信号加在
同一输入端—并联反馈
反馈信号使净输入
信号减小—负反馈
电压并联负反馈
输入电阻低，
共模电压  0

## Slide 4
⑤ 电压并联负反馈，输入、输出电阻低。
结论：
① Auf为负值，即 uo与 ui 极性相反。因为 ui 加
在反相输入端。
② Auf 只与外部电阻 R1、RF 有关，与运放本
身参数无关。
③ | Auf | 可大于 1，也可等于 1 或小于 1 。
④ 因u–= u+= 0 ， 所以反相输入端“虚地”。

## Slide 5
例：电路如下图所示，已知 R1= 10 k ，RF = 50 k 。
求：1. Auf 、R2 ；
2. 若 R1不变，要求Auf为 – 10，则RF 、 R2 应为 多少？
解：1. Auf = – RF  R1
= –50  10 = –5
R2 = R1  RF
=10 50  (10+50)
= 8.3 k
2. 因 Auf = – RF / R1 = – RF  10 = –10
故得 RF = –Auf  R1 = –(–10) 10 =100 k
R2 = 10  100  (10 +100) = 9. 1 k
uo
RF
ui
R2
R1
+
+
–
–
+
+

–


## Slide 6
2. 同相比例运算
因虚断，所以u+ = ui
（1）电路组成
（2）电压放大倍数
uo
RF
ui
R2
R1
+
+
–
–
+
+

–

因虚短，所以 u– = ui ，
反相输入端不“虚地”
因要求静态时u+、u对地电阻相同，
所以平衡电阻R2=R1//RF
u+
u–

## Slide 7
2. 同相比例运算
输入电阻高
电压放大倍数
电压串联负反馈
输入信号和反馈信号分别
加两个输入端—串联反馈
反馈电路直接从输
出端引出—电压反馈
因虚短，所以 u– = ui ，
反相输入端不“虚地”
反馈信号使净输入
信号减小—负反馈
uo
RF
ui
R2
R1
+
+
–
–
+
+

–

动画

## Slide 8
⑤ 电压串联负反馈，输入电阻高、输出电阻低。
结论：
Auf 为正值，即 uo与 ui 极性相同。因为 ui 加
在同相输入端。
② Auf只与外部电阻 R1、RF 有关，与运放本
身参数无关。
③ Auf ≥ 1 ，不能小于 1 。
④ u– = u+ ≠ 0 ，反相输入端不存在“虚地”现象。

## Slide 9
当 R1=  或 RF = 0 时，
uo = ui ， Auf = 1，称电压跟随器。
uo
RF
ui
R2
R1
+
+
–
–
+
+

–

由运放构成的电压跟
随器:输入电阻高、输出
电阻低，其跟随性能比
射极输出器更好。
uo
ui
+
+
–
–
+
+

–

左图是一电压跟随器，电源经两个电阻分压后加在电压跟随器的输入端，当负载RL变化时，其两端电压 uo不会随之变化。
uo
+
–
+
+

–

15k
RL
15k
+15V
7.5k
例：

## Slide 10: 16.3.2 加法运算电路
1. 反相加法运算电路
因虚短, u–= u+= 0
平衡电阻：
R2= Ri1 // Ri2 // RF
ii2
ii1
if
ui2
uo
RF
ui1
Ri2
Ri1
+
+

–

R2
+
–
因虚断，i– = 0
所以 ii1+ ii2 = if
动画

## Slide 11
2. 同相加法运算电路
方法1: 根据叠加原理
ui1单独作用(ui2＝0)时，
同理，ui2单独作用时
ui2
uo
RF
ui1
Ri2
Ri1
+
+

–

R1
+
–
动画

## Slide 12
方法2：
平衡电阻：
Ri1 // Ri2 = R1 // RF
u+
思考
u+=?
也可写出 u–和 u+的表达式，利用 u–= u+ 的性质求解。
ui2
uo
RF
ui1
Ri2
Ri1
+
+

–

R1
+
–

## Slide 13: 16.3.3 减法运算电路
由虚断可得：
由虚短可得：
分析方法1：
ui2
uo
RF
ui1
R3
R2
+
+

–

R1
+
–
+
+
–
–
如果取 R1 = R2 ，R3 = RF
如 R1 = R2 = R3 = RF
R2 // R3 = R1 // RF
输出与两个输入信号的差值成正比。
常用做测量
放大电路
动画

## Slide 14
分析方法2：利用叠加原理
减法运算电路可看作是反相比例运算电路与同相比例运算电路的叠加。
u+
ui2
uo
RF
ui1
R3
R2
+
+

–

R1
+
–
+
+
–
–

## Slide 15: 16.3.4 积分运算电路
由虚短及虚断性质可得
i1 = if
if =?
if
i1
uo
CF
ui
R2
R1
+
+
–
–
+
+

–

uC
+
–
当电容CF的初始电压为 uC(t0) 时，则有
动画

## Slide 16
若输入信号电压为恒定直流量，即 ui= Ui 时，则
ui
t
O
积分饱和
线性积分时间
线性积分时间
–Uo(sat)
uo
t
O
+ Uo(sat)
ui = Ui > 0
ui = –Ui < 0
采用集成运算放大器组成的积分电路，由于充电电流基本上是恒定的，故 uo 是时间 t 的一次函数，从而提高了它的线性度。
输出电压随时
间线性变化
Ui
–Ui

## Slide 17: 16.3.5 微分运算电路
if
i1
由虚短及虚断性质可得
i1 = if
uo
C1
ui
R2
RF
+
+
–
–
+
+

–

ui
t
O
uo
t
O
Ui
–Ui
动画