## Slide 1: 第7章 组合逻辑电路(上)
7.1 脉冲信号
7.2 晶体管的开关作用
7.3 分立元件门电路
7.4 TTL门电路

## Slide 2
掌握基本门电路的逻辑功能、逻辑符号、真值表和逻辑表达式。
了解 TTL门电路、CMOS门电路的特点。
3. 会分析和设计简单的组合逻辑电路。
理解加法器、编码器、译码器等常用组合逻辑
电路的工作原理和功能。
5. 学会数字集成电路的使用方法。
本章要求：
第7章 组合逻辑电路

## Slide 3: 7.1 脉冲信号
模拟信号：随时间连续变化的信号
模拟信号
数字信号
电子电路中的信号
1. 模拟信号
正弦波信号
t
三角波信号
t

## Slide 4
处理模拟信号的电路称为模拟电路。如整流电路、放大电路等，注重研究的是输入和输出信号间的大小及相位关系。
在模拟电路中，晶体管三极管通常工作在放大区。
2. 脉冲信号
是一种跃变信号，并且持续时间短暂。
尖顶波
t
矩形波
t

## Slide 5
处理数字信号的电路称为数字电路，它注重研究的是输入、输出信号之间的逻辑关系。
在数字电路中，晶体管一般工作在截止区和饱和区，起开关的作用。
脉冲信号
正脉冲：脉冲跃变后的值比初始值高
负脉冲：脉冲跃变后的值比初始值低
如：
0
+3V
0
-3V
正脉冲
0
+3V
0
-3V
负脉冲

## Slide 6
脉冲幅度 A
脉冲上升沿 tr
脉冲周期 T
脉冲下降沿 tf
脉冲宽度 tp
脉冲信号的部分参数：
A
0.9A
0.5A
0.1A
tp
tr
tf
T
实际的矩形波

## Slide 7: 7.2 晶体管的开关作用
R
1. 二极管的开关特性
导通
截止
相当于
开关断开
相当于
开关闭合
S
3V
0V
S
R
R
D
3V
0V

## Slide 8
2. 三极管的开关特性
饱和
截止
3V
0V
uO  0
相当于
开关断开
相当于
开关闭合
uO  UCC
+UCC
ui
RB
RC
uO
T
uO
+UCC
RC
E
C
uO
+UCC
RC
E
C
3V
0V

## Slide 9
由电子电路实现逻辑运算时，它的输入和输出信号都是用电位（或称电平）的高低表示的。高电平和低电平都不是一个固定的数值，而是有一定的变化范围。
7.3 分立元件逻辑门电路
门电路是用以实现逻辑关系的电子电路，与前面所讲过的基本逻辑关系相对应。
门电路主要有：与门、或门、非门、与非门、或非门、异或门等。
7.3.1 门电路的概念

## Slide 10
电平的高低一般用“1”和“0”两种状态区别，若规定高电平为“1”，低电平为“0”则称为正逻辑。反之则称为负逻辑。若无特殊说明，均采用正逻辑。
1
0
0V
UCC
高电平
低电平

## Slide 11
7.3.2 二极管“与” 门电路
1. 电路
2. 工作原理
输入A、B、C全为高电平“1”，输出 Y 为“1”。
输入A、B、C不全为“1”，输出 Y 为“0”。
0V
0V
0V
0V
0V
3V
+U
12V
R
DA
DC
A
B
Y
DB
C
3V
3V
3V
0V
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
1
1
1
1
A
B
Y
C
“与” 门逻辑状态表
0V
3V

## Slide 12
7.3.2 二极管“与” 门电路
3. 逻辑关系：
“与”逻辑
即：有“0”出“0”，
全“1”出“1”
Y=A B C
逻辑表达式：
逻辑符号：
&
A
B
Y
C
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
1
1
1
1
A
B
Y
C
“与” 门逻辑状态表

## Slide 13
7.3.2 二极管“或” 门电路
1. 电路
0V
0V
0V
0V
0V
3V
3V
3V
3V
0V
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
0
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
A
B
Y
C
“或” 门逻辑状态表
3V
3V
-U
12V
R
DA
DC
A
B
Y
DB
C
2. 工作原理
输入A、B、C全为低电平“0”，输出 Y 为“0”。
输入A、B、C有一个为“1”，输出 Y 为“1”。

## Slide 14
7.3.2 二极管“或” 门电路
3. 逻辑关系：
“或”逻辑
即：有“1”出“1”，
全“0”出“0”
Y=A+B+C
逻辑表达式：
逻辑符号：
A
B
Y
C
> 1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
0
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
A
B
Y
C
“或” 门逻辑状态表

## Slide 15: 7.3.2 三极管“非” 门电路
+UCC
-UBB
A
RK
RB
RC
Y
T
1
0
截止
饱和
逻辑表达式：Y=A
“0”
1
0
“1”
1. 电路
“0”
“1”
A
Y
“非” 门逻辑状态表
逻辑符号
1
A
Y

## Slide 16
“与非” 门电路
有“0”出“1”，全“1”出“0”
“与”门
&
A
B
C
Y
&
A
B
C
“与非”门
0
0
0
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
0
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
0
A
B
Y
C
“与非” 门逻辑状态表
Y=A B C
逻辑表达式：
1
Y
“非”门

## Slide 17
“或非” 门电路
有“1”出“0”，全“0”出“1”
1
Y
“非”门
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
1
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
1
1
1
0
A
B
Y
C
“或非” 门逻辑状态表
“或”门
A
B
C
> 1
“或非”门
Y
A
B
C
> 1
Y=A+B+C
逻辑表达式：

## Slide 18
例：根据输入波形画出输出波形
A
B
Y1
&
A
B
Y1
> 1
A
B
Y2
Y2

## Slide 19: 7.4 TTL门电路
(三极管—三极管逻辑门电路)
TTL门电路是双极型集成电路，与分立元件相比，具有速度快、可靠性高和微型化等优点，目前分立元件电路已被集成电路替代。下面介绍集成 “与非”门电路的工作原理、特性和参数。

## Slide 20
输入级
中间级
输出级
7.4.1 TTL“与非”门电路
1. 电路
T5
Y
R3
R5
A
B
C
R4
R2
R1
T3
T4
T2
+5V
T1
E2
E3
E1
B
等效电路
C
多发射极三极管

## Slide 21
T5
Y
R3
R5
A
B
C
R4
R2
R1
T3
T4
T2
+5V
T1
“1”
(3.6V)
(1) 输入全为高电平“1”(3.6V)时
2. 工作原理
4.3V
T2、T5饱和导通
钳位2.1V
E结反偏
截止
“0”
(0.3V)
负载电流（灌电流）
输入全高“1”,输出为低“0”
1V

## Slide 22
T5
Y
R3
R5
A
B
C
R4
R2
R1
T3
T4
T2
+5V
T1
2. 工作原理
1V
T2、T5截止
负载电流（拉电流）
(2) 输入端有任一低电平“0”(0.3V)
(0.3V)
“1”
“0”
输入有低“0”输出为高“1”
流过 E结的电流为正向电流
VY 5-0.7-0.7
=3.6V
5V

## Slide 23
有“0”出“1”
全“1”出“0”
“与非”逻辑关系
0
0
0
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
0
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
0
A
B
Y
C
“与非” 门逻辑状态表
Y=A B C
逻辑表达式：
Y
&
A
B
C
“与非”门

## Slide 24
(1) 电压传输特性：
输出电压 UO与输入电压 Ui的关系。
C
D
E
3. TTL“与非”门特性及参数
电压传输特性
测试电路
0
1
2
3
1
2
3
4
Ui /V
UO/V
&
+5V
Ui
Uo
V
V
A
B

## Slide 25
A
B
C
D
E
(2)TTL“与非”门的参数
电压传输特性
典型值3.6V，
2.4V为合格
典型值0.3V，
0.4V为合格
输出高电平电压UOH
输出低电平电压UOL
输出高电平电压UOH和输出低电平电压UOL
UO/V
0
1
2
3
1
2
3
4
Ui /V

## Slide 26
指一个“与非”门能带同类门的最大数目，它表示带负载的能力。对于TTL“与非”门 NO  8。
输入高电平电流 IIH和输入低电平电流 IIL
当某一输入端接高电平，其余输入端接低电 平时，流入该输入端的电流，称为高电平输入电流 IIH（A）。
当某一输入端接低电平，其余输入端接高电平时，流出该输入端的电流，称为低电平输入电流 IIL（mA）。
扇出系数NO

## Slide 27
7.4.2 三态输出“与非”门
当控制端为高电平“1”时，实现正常的“与非”逻辑关系
Y=A•B
“1”
1. 电路
截止
控制端
D
E
T5
Y
R3
R5
A
B
R4
R2
R1
T3
T4
T2
+5V
T1

## Slide 28
7.4.2 三态输出“与非”门
“0”
控制端
D
E
T5
Y
R3
R5
A
B
R4
R2
R1
T3
T4
T2
+5V
T1
1. 电路
导通
1V
1V
截止
截止
当控制端为低电平“0”时，输出 Y处于开路状态，也称为高阻状态。

## Slide 29
&
Y
E
B
A
逻辑符号
  0 高阻
0 0 1 1
0 1 1 1
1 0 1 1
1 1 1 0
表示任意态
7.4.2 三态输出“与非”门
三态输出“与非”状态表
A
B
E
Y
输出高阻
功能表

## Slide 30
三态门应用：
可实现用一条总线分时传送几个不同的数据或控制信号。
“1”
“0”
“0”
如图所示：
总线
&
A1
B1
E1
&
A2
B2
E2
&
A3
B3
E3
A1 B1