## Slide 1: 第8章 时序逻辑电路
8.1 双稳态触发器
8.2 时序逻辑电路的分析方法
8.3 寄存器
8.4 计数器
8.5 555定时器

## Slide 2: 第8章 时序逻辑电路
本章要求
1. 掌握 R－S、J－K、D 触发器的逻辑功能及
不同结构触发器的动作特点。
2. 掌握寄存器、移位寄存器、二进制计数器、
十进制计数器的逻辑功能，会分析时序逻辑
电路。
3. 学会使用本章所介绍的各种集成电路。
4. 了解集成定时器及由它组成的单稳态触发器
和多谐振荡器的工作原理。

## Slide 3
电路的输出状态不仅取决于当时的输入信号，而且与电路原来的状态有关，当输入信号消失后，电路状态仍维持不变。这种具有存贮记忆功能的电路称为时序逻辑电路。
时序逻辑电路的特点：
下面介绍双稳态触发器，它是构成时序电路的基本逻辑单元。

## Slide 4: 8.1 双稳态触发器
8.1.2 同步触发器
8.1.3 主从触发器
8.1.5 触发器逻辑功能转换
8.1.1 基本R－S 触发器
8.1.4 边沿触发器

## Slide 5: 8.1 双稳态触发器
特点：
1、有两个稳定状态“0”态和“1”态；
2、能根据输入信号将触发器置成“0”或“1”态；
3、输入信号消失后，被置成的“0”或“1”态能
保存下来，即具有记忆功能。
双稳态触发器：
是一种具有记忆功能的逻辑单元电路，它能储存一位二进制码。

## Slide 6
8.1.1 基本R－S 触发器
两互补输出端
两输入端
&
Q
Q
.
G1
&
.
G2
SD
RD
正常情况下，两
输出端的状态保持
相反。通常以Q端
的逻辑电平表示触
发器的状态，即
Q=1，Q=0时，称为
“1”态；反之为
“0”态。
反馈线

## Slide 7
触发器输出与输入的逻辑关系
1
0
0
1
设触发器原态为“1”态。
翻转为“0”态
(1) SD=1，RD = 0
1
0
1
0
Q
Q
.
G1
&
.
&
G2
SD
RD

## Slide 8
设原态为“0”态
1
0
0
1
1
1
0
触发器保持“0”态不变
复位
0
结论: 不论触发器
原来为何种状态，
当 SD=1，RD=0时，
将使触发器置“0”
或称为复位。
Q
Q
.
G1
&
.
&
G2
SD
RD

## Slide 9
0
1
设原态为“0”态
0
1
1
1
0
0
翻转为“1”态
(2) SD=0，RD = 1
Q
Q
.
G1
&
.
&
G2
SD
RD

## Slide 10
设原态为“1”态
0
1
1
0
0
0
1
触发器保持“1”态不变
置位
1
结论: 不论触发器
原来为何种状态，
当 SD=0，RD=1时，
将使触发器置“1”
或称为置位。
Q
Q
.
G1
&
.
&
G2
SD
RD

## Slide 11
1
1
设原态为“0”态
0
1
0
0
1
1
保持为“0”态
(3) SD=1，RD = 1
Q
Q
.
G1
&
.
&
G2
SD
RD

## Slide 12
设原态为“1”态
1
1
1
0
0
0
1
触发器保持“1”态不变
1
当 SD=1，RD=1时，
触发器保持原来的
状态，即触发器具
有保持、记忆功能。
Q
Q
.
G1
&
.
&
G2
SD
RD

## Slide 13
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
若G1先翻转，则触发器为“0”态
“1”态
(4) SD=0，RD = 0
当信号SD= RD = 0同时变为1时，由于与非门的翻转时间不可能完全相同，触发器状态可能是“1”态，也可能是“0”态，不能根据输入信号确定。
Q
Q
.
G1
&
.
&
G2
SD
RD
1
0
若先翻转
若G2先翻转，则触发器为“1”态

## Slide 14
基本 R－S 触发器状态表
逻辑符号
RD(Reset Direct)-直接置“0”端(复位端)
SD(Set Direct)-直接置“1”端(置位端)
Q
Q
SD
RD
SD
RD
Q
1 0 0 置0
0 1 1 置1
1 1 不变 保持
0 0 同时变 1后不确定
功能
低电平有效

## Slide 15
特性表（状态表）
现态：触发器接收输入信号之前的状态，也就是触发器原来的稳定状态。
次态：触发器接收输入信号之后所处的新的稳定状态。

## Slide 16
次态Qn+1的卡诺图
特性方程
触发器的特性方程就是触发器次态Qn+1与输入及现态Qn之间的逻辑关系式

## Slide 17
状态图
描述触发器的状态转换关系及转换条件的图形称为状态图
0
1
×1/
1×/
10/
01/
①当触发器处在0状态，即Qn=0时，若输入信号 ＝01或11，触发器仍为0状态；
RS
②当触发器处在1状态，即Qn=1时，若输入信号 ＝10或11，触发器仍为1状态；
RS
RS
若 ＝10，触发器就会翻转成为1状态。
RS
若 ＝01，触发器就会翻转成为0状态。

## Slide 18
波形图
反映触发器输入信号取值和状态之间对应关系的图形称为波形图
R
S
Q
Q
置1
置0
置1
置1
置1
保持
不允许

## Slide 19
基本RS触发器的特点
（1）触发器的次态不仅与输入信号状态有关，而且与触发器的现态有关。
（2）电路具有两个稳定状态，在无外来触发信号作用时，电路将保持原状态不变。
（3）在外加触发信号有效时，电路可以触发翻转，实现置0或置1。
（4）在稳定状态下两个输出端的状态和必须是互补关系，即有约束条件。
在数字电路中，凡根据输入信号R、S情况的不同，具有置0、置1和保持功能的电路，都称为RS触发器。

## Slide 20
基本的RS触发器动作特点是当R、S端的置0信号或置1信号一出现，输出状态就可随之发生变化。触发器的状态转换没有一个统一的节拍，这不仅使电路的抗干扰能力下降，也不便于多个触发器同步工作。
在实际使用中，经常要求触发器按一定的节拍翻转，为此，需要加入一个时钟控制端CP，只有在CP端出现时钟脉冲时，触发器的状态才能变化。
具有时钟脉冲控制的触发器称为时钟触发器，又称为同步触发器，因为触发器状态的改变与时钟脉冲同步。
8.1.2 同步触发器

## Slide 21
1. 同步RS触发器
基本R-S触发器
导引电路
&
G4
S
R
&
G3
C
.
&
G1
&
G2
.
SD
RD
Q
Q
时钟脉冲

## Slide 22
当C=0时
0
1
1
R，S 输入状态
不起作用。
触发器状态不变
1
1
.
&
G1
&
G2
.
SD
RD
Q
Q
&
G4
S
R
&
G3
C
SD，RD 用于预置触发器的初始状态，
工作过程中应处于高电平，对电路工作状态无影响。
被封锁
被封锁

## Slide 23
当 C = 1 时
1
打开
触发器状态由R，S 输入状态决定。
1
1
打开
触发器的翻转时刻受C控制（C高电平时翻转），而触发器的状态由R，S的状态决定。
.
&
G1
&
G2
.
SD
RD
Q
Q
&
G4
S
R
&
G3
C

## Slide 24
当 C = 1 时
1
打开
(1) S=0, R=0
0
0
1
1
触发器保持原态
触发器状态由R，S 输入状态决定。
1
1
打开
.
&
G1
&
G2
.
SD
RD
Q
Q
&
G4
S
R
&
G3
C

## Slide 25
1
1
0
1
0
1
0
(2) S = 0, R= 1
触发器置“0”
(3) S =1, R= 0
触发器置“1”
1
1
.
&
G1
&
G2
.
SD
RD
Q
Q
&
G4
S
R
&
G3
C

## Slide 26
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0
若先翻
若先翻
Q=1
Q=0
1
1
(4) S =1, R= 1
当时钟由 1变 0 后
触发器状态不定
0
0
.
&
G1
&
G2
.
SD
RD
Q
Q
&
G4
S
R
&
G3
C

## Slide 27
同步RS状态表
0 0
S
R
0 1 0
1 0 1
1 1 不定
Qn+1
Qn
Qn—时钟到来前触发器的状态
Qn+1—时钟到来后触发器的状态
逻辑符号
Q
Q
S
R
C
SD
RD
C高电平时触发器状态由R、S确定

## Slide 28
例：画出同步 R－S 触发器的输出波形
R
S
C
不定
不定
同步 R－S状态表
C高电平时触发器状态由R、S确定
Q
Q
0
1
0 0
S
R
0 1 0
1 0 1
1 1 不定
Qn+1
Qn

## Slide 29
2. 同步D触发器
将S=D、R=D代入同步RS触发器的特性方程，得同步D触发器的特性方程：
CP=1期间有效

## Slide 30
3. 同步JK触发器
将S=JQn、R=KQn代入同步RS触发器的特性方程，得同步JK触发器的特性方程：
CP=1期间有效

## Slide 31
特性表
JK=00时不变
JK=01时置0
JK=10时置1
JK=11时翻转

## Slide 32
存在问题：
时钟脉冲不能过宽，否则出现空翻现象，即在一个时钟脉冲期间触发器翻转一次以上。
C
克服办法：采用主从结构或者边沿触发
0 0
S
R
0 1 0
1 0 1
1 1 不定
Qn+1
Qn
Q=S
Q=R

## Slide 33
8.1.3 主从触发器
1.电路结构
从触发器
主触发器
反馈线
C
C
C
F主
J
K
R
S
C
F从
Q
Q
Q
SD
RD
1
互补时钟控制主、从触发器不能同时翻转
主从JK触发器

## Slide 34
2. 工作原理
0
1
F主打开
F主状态由J、K决定，接收信号并暂存。
F从封锁
F从状态保持不变。
0
1
C
R
S
C
F从
Q
Q
Q
SD
RD
1
C
F主
J
K
C
C
0
1

## Slide 35
1
0
状态保持不变。
从触发器的状态取决于主触发器，并保持主、从状态一致，因此称之为主从触发器。
F从打开
F主封锁
0
R
S
C
F从
Q
Q
Q
SD
RD
1
C
F主
J
K
C
C
0
1
C
0
1
0

## Slide 36
1
0
0
1
0
C高电平时触发器接收信号并暂存（即F主状态由J、K决定，F从状态保持不变）。
要求C高电平期间J、K的状态保持不变。
C下降沿( )触发器翻转（ F从状态与F主状态一致）。
C低电平时,F主封锁J、K不起作用
C
R
S
C
F从
Q
Q
Q
SD
RD
1
C
F主
J
K
C

## Slide 37
电路特点
逻辑符号
①主从JK触发器采用主从控制结构，从根本上解决了输入信号直接控制的问题，具有CP＝1期间接收输入信号，CP下降沿到来时触发翻转的特点。
②输入信号J、K之间没有约束。
③存在一次变化问题。

## Slide 38
1. 边沿触发器的逻辑符号
8.1.4 边沿触发器

## Slide 39
在每一个CP上升沿时刻，触发器均根据当时输入信号D的状态进行翻转，其他时刻触发器维持原态不变。
2. 边沿触发器的时序图
上升沿触发的D触发器 RD=SD=1的时序图

## Slide 40
下降沿触发的边沿JK触发器，加了RD,SD信号的时序图
只有在RD=SD=1时每一个CP下降沿时刻，触发器均根据当时的输入信号JK进行翻转，在置0或置1期间触发器不随JK信号进行翻转。

## Slide 41
8.1.5 触发器逻辑功能的转换
1. 将JK触发器转换为 D 触发器
当J=D，K=D时，两触发器状态相同
D触发器状态表
D Qn+1
0
1
0
1
J K Qn+1
0 0 Qn
0 1 0
1 0 1
1 1 Qn
JK触发器状态表
D
1
C
Q
J
K
SD
RD
Q
仍为下降沿
触发翻转

## Slide 42
2. 将JK触发器转换为 T 触发器
T
C
Q
J
K
SD
RD
Q
T触发器状态表
T Qn+1
0
1
Qn
Qn
(保持功能)
(计数功能)
J K Qn+1
0 0 Qn
0 1 0
1 0 1
1 1 Qn
JK触发器状态表
当J=K时，两触发器状态相同

## Slide 43
3. 将 D 触发器转换为 T´触发器
触发器仅具有计数功能
即要求来一个C，
触发器就翻转一次。
C
Q
D=Q
D触发器状态表
D Qn+1
0
1
0
1
C
Q
Q
D

## Slide 44
8.2 时序逻辑电路分析方法
时序逻辑电路又称时序电路，它主要由存储电路和组合逻辑电路两部分组成。
根据电路状态转换情况的不同，时序逻辑电路分为:
同步时序逻辑电路：触发器的时钟输入端CP都连在一起。
异步时序逻辑电路：时钟脉冲只触发部分触发器，其余触发器则是由电路内信号触发的。
基本分析步骤如下:
1．写方程式：输出方程 、驱动方程 、状态方程;
2．列状态转换真值表;
3．逻辑功能的说明;
4．画状态转换图和时序图；

## Slide 45
[例] 试分析电路的逻辑功能，并画出状态转换图和时序图。
（1）写方程
② 驱动方程：
③ 状态方程：
① 输出方程：

## Slide 46
（2）状态转换真值表
（3）状态转换图
（4）电路功能：该电路在输入第6个计数脉冲CP后，返回原来的状态，同时输出端Y输出一个进位脉冲。因此，该电路为同步6进制加法计数器（有自启动功能）。

## Slide 47
[例] 试分析电路的逻辑功能，并画出状态转换图和时序图。

## Slide 48
[例] 试分析电路的逻辑功能，并画出状态转换图和时序图。

## Slide 49
8.3 寄存器
寄存器是数字系统常用的逻辑部件，它用来存放数码或指令等。它由触发器和门电路组成。一个触发器只能存放一位二进制数，存放 n 位二进制时，要 n个触发器。
按功能分
数码寄存器
移位寄存器

## Slide 50
8.3.1 数码寄存器
仅有寄存数码的功能。
清零
寄存指令
通常由D触发器或R-S触发器组成
并行输入方式
RD
.
.
Q
D
F0
d0
Q0
.
Q
.
D
F1
d1
Q1
.
d2
Q
.
D
F2
Q2
Q
D
F3
d3
Q3
0
0
0
0
1
1
0
1
寄存数码
1
1
0
1
触发器状态不变

## Slide 51
8.3.2 移位寄存器
不仅能寄存数码，还有移位的功能。
所谓移位，就是每来一个移位脉冲，寄存器中所寄存的数据就向左或向右顺序移动一位。
按移位方式分类
单向移位寄存器
双向移位寄存器

## Slide 52
寄存数码
1.单向移位寄存器
清零
D
1
移位脉冲
2
3
4
1011
1
Q
Q3
Q1
Q2
RD
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1011
1
0
1
1
Q
J
K
F0
Q1
Q
J
K
F2
Q
J
K
F1
Q
J
K
F3
数据依次向左移动，称左移寄存器，输入方式为串行输入。
Q
Q
Q
从高位向低位依次输入
动画

## Slide 53
1
1
1
0
0
1
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
输出
再输入四个移位脉冲，1011由高位至低位依次从Q3端输出。
串行输出方式
清零
D
1011
1
Q
Q3
Q1
Q2
RD
1011
1
0
1
1
Q
J
K
F0
Q1
Q
J
K
F2
Q
J
K
F1
Q
J
K
F3
Q
Q
Q
5
移位脉冲
7
8
6

## Slide 54
四位左移移位寄存器状态表
0
0
0
1
1
2
3
移位脉冲
Q2 Q1 Q0
移位过程
Q3
寄 存 数 码 D
0
0
1
1
1
0
0
0
0
清 零
1
1
0
左移一位
0
0
1
0
1
1
左移二位
0
1
0
1
1
左移三位
1
0
1
1
4
左移四位
1
0
1
并 行 输 出
再继续输入四个移位脉冲,从 Q3端串行输出1011数码

## Slide 55
1
清零
0
寄存指令
并行输入
串行输出
D
Q2
SD
RD
d2
&
F2
Q1
SD
RD
d1
&
F1
Q0
SD
RD
d0
&
F0
D
D
Q3
SD
RD
d3
&
F3
D
串行输入
移位脉冲
D
C
2.并行、串行输入/串行输出寄存器

## Slide 56
寄存器分类
并行输入/并行输出
串行输入/并行输出
并行输入/串行输出
串行输入/串行输出
F3
F2
F1
F0
d0
d1
d2
d3
Q0
Q1
Q2
Q3
F3
F2
F1
F0
d
Q0
Q1
Q2
Q3
F3
F2
F1
F0
d0
d1
d2
d3
Q3
Q3
F3
F2
F1
F0
d

## Slide 57
3. 双向移位寄存器：
既能左移也能右移。
D
Q2
D
Q1
D
Q0
>1
&
1
1
>1
&
>1
&
.
RD
C
S
左移输入
待输数据由
低位至高
位依次输入
待输数据由高位至低位依次输入
1
0
1
右移输入
移位控制端
0
0
0
0
0
0
&
&
&
&
&
&
0
1
0

## Slide 58
右移串行输入
左移串行输入
UCC
Q0
Q1
Q2
Q3
M1
M0
CP
16
15
14
13
12
11
10
9
1
3
4
5
6
7
8
2
D0
D1
D2
D3
DSR
DSL
CR
GND
CT74LS194
并行输入
4. 集成4位双向移位寄存器

## Slide 59
4. 集成4位双向移位寄存器

## Slide 60: 8.4 计数器
计数器是数字电路和计算机中广泛应用的一种逻辑部件，可累计输入脉冲的个数，可用于定时、分频、时序控制等。
分类
加法计数器
减法计数器
(按计数功能 )
异步计数器
同步计数器
(按计数脉冲引入方式)
二进制计数器
十进制计数器
N 进制计数器
(按计数制)

## Slide 61
8.4.1 二进制计数器
按二进制的规律累计脉冲个数，它也是构成其它进制计数器的基础。要构成 n位二进制计数器，需用 n个具有计数功能的触发器。
1. 异步二进制加法计数器
异步计数器：计数脉冲C不是同时加到各位触发器。最低位触发器由计数脉冲触发翻转，其他各位触发器有时需由相邻低位触发器输出的进位脉冲来触发，因此各位触发器状态变换的时间先后不一，只有在前级触发器翻转后,后级触发器才能翻转。

## Slide 62
1
0
1
0
当J、K=1时，具有计数功能，每来一个脉冲触发器就翻转一次.
清零
RD
Q
J
K
Q
Q0
F0
Q
J
K
Q
Q1
F1
Q
J
K
Q
Q2
F2
C
计数脉冲
三位异步二进制加法计数器
在电路图中J、Ｋ悬空表示J、K=1
下降沿
触发翻转
每来一个C翻转一次
当相邻低位触发器由1变 0 时翻转

## Slide 63
异步二进制加法器工作波形
2分频
4分频
8分频
每个触发器翻转的时间有先后，与计数脉冲不同步
C
1
2
3
4
5
6
7
8
Q0
Q1
Q2

## Slide 64
用D触发器构成三位二进制异步加法器
？
？
2、若构成减法计数器C又如何连接？
思考
1、各触发器C应如何连接？
各D触发器已接成T´触发器，即具有计数功能
C
清零
RD
Q
D
Q
Q0
F0
Q
D
Q
Q1
F1
Q
D
Q
Q2
F2

## Slide 65
2. 同步二进制加法计数器
异步二进制加法计数器线路联接简单。
各触发器是逐级翻转，因而工作速度较慢。
同步计数器：计数脉冲同时接到各位触发器，各触发器状态的变换与计数脉冲同步。
同步计数器由于各触发器同步翻转，因此工作速度快。但接线较复杂。
同步计数器组成原则:
根据翻转条件,确定触发器级间连接方式—找出J、K输入端的联接方式。

## Slide 66
1、4位同步二进制加法计数器
计数脉冲同时加到各位触发器上，当每个到来后触发器状态是否改变要看J、K的状态。

## Slide 67
(1) 写方程式
输出方程
驱动方程
状态方程

## Slide 68
(2) 列状态转换真值表
(3)逻辑功能
电路在输入第十六个计数脉冲CP后返回到初始的0000状态，同时进位输出端CO输出一个进位信号。因此，该电路为十六进制计数器。

## Slide 69
2、集成同步二进制计数器CT74LS161

## Slide 70
8.3.2 十进制计数器
十进制计数器：
计数规律：“逢十进一”。它是用四位二进制数表示对应的十进制数，所以又称为二-十进制计数器。
四位二进制可以表示十六种状态，为了表示十进制数的十个状态，需要去掉六种状态，具体去掉哪六种状态，有不同的安排，这里仅介绍广泛使用 848编码的十进制计数器。

## Slide 71
二进制数
Q3
Q2
Q1
Q0
脉冲数
(C)
十进制数
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 0 1
0 1 1 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 0 1
0 0 0 0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
十进制加法计数器状态表

## Slide 72
RD
Q
J
K
Q
F0
Q
J
K
Q
F1
C
计数脉冲
Q
J
K
Q
F2
Q
J
K
Q
Q3
F3
Q2
Q1
Q0
1、十进制同步加法计数器

## Slide 73
Q0
Q1
Q2
Q3
C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
十进制计数器工作波形

## Slide 74
2、集成异步十进制计数器CT74LS290
ROA和ROB为置0输入端，R9A和R9B为置9输入端

## Slide 75
3、集成同步十进制计数器CT74LS160

## Slide 76
用集成计数器实现任意模值计数器：M为要设计的计数值，N为集成计数器的计数值，则存在两种情况：
1．M<N的情况
(1)置零法(反馈归零法)；
(2)置数法(反馈置数法)；
2． M>N的情况
利用计数器的级联获得大容量M进制计数器；
如何构成 N进制计数器

## Slide 77
[例]采用CT74LS161构成13进制计数器
置数法：
① 写出SM-1的二进制代码为：SM-1=S13-1=S12=1100
② 写出反馈置数函数。由于计数器从0开始计数，因此，反馈置数函数为：
③ 画出连线图。
1、M<N时

## Slide 78
置零法
① 写出S13的二进制代码，S13=1101；
② 写出反馈置零函数。由于异步置0信号为低电平0，因此： ；
③ 画连线图。

## Slide 79
[例]为由两片CT74LS290级联组成的一百进制异步计数器。（290进行模10计数，两片组合可以进行模100计数）
2、M>N时

## Slide 80
  由两片CT74LS160级联成的一百进制同步加法计数器 (160进行模10计数，两片组合可以进行模100计数)

## Slide 81
  由两片4位二进制数加法计数器CT74LS161级联成的五十进制计数器。（161可做模16计数，两片组合进行模256计数，若要实现模50计数，需要通过置数法和置零法。）

## Slide 82
由两片CT74LS290构成的二十三进制计数器（290进行模10计数，两片组合可以进行模100计数，若要实现模23计数，需要通过置数法和置零法。 ）

## Slide 83: 8.5 555定时器
555定时器是一种将模拟电路和数字电路集成于一体的电子器件。用它可以构成单稳态触发器、多谐振荡器和施密特触发器等多种电路。 555定时器在工业控制、定时、检测、报警等方面有广泛应用。
8.5.1 555定时器的结构及工作原理
1.分压器：由三个等值电阻构成
2.比较器：由电压比较器C1和C2构成
3.R-S触发器
4.放电开关管T

## Slide 84
VA
VB
输出端
电压控制端
高电平触发端
低电平触发端
放电端
复位端
UCC
分压器
比较器
R-S触发器
放电管
调转
地
+
+
C1
+
+
C2
Q
Q
RD
SD
5K
5K
5K
T
2
4
5
6
7
8
3
1

## Slide 85
<2/3 UCC
<1/3 UCC
1
0
>2/3 UCC
>1/3 UCC
0
1
<2/3 UCC
>1/3 UCC
1
1
>2/3 UCC
<1/3 UCC
0
0
RD
SD
V6
V2
比较结果
1/3 UCC
不允许
2/3 UCC
+
+
C1
+
+
C2
.
.
5K
5K
5K
VA
VB
UCC
RD
SD
5
6
2

## Slide 86
V6
V2
<2/3 UCC
<1/3 UCC
>2/3 UCC
>1/3 UCC
<2/3 UCC
>1/3 UCC
Q
T
1
0
保持
导通
截止
保持
综上所述，555功能表为：
Q
Q
RD
SD
T
输出
RD
SD
1
0
1
0
1
1
Q
T
1
0
保持
导通
截止
保持